ÉPREUVE E4

Étude d’un Système Technique

Unité U4-1 ÉLECTRONIQUE

SESSION 2015

Durée : 4 heures Coefficient : 4

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit  autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante. (Circulaire 99-186 du 16/11/99).

Tout autre matériel est interdit.

Documents à rendre avec la copie :

Documents réponse .................................................. BR1 à BR4

Ce sujet comporte :

A- Analyse fonctionnelle du  système :	A1 à A4 B- Sujet :

Questionnaire  :	B1 à B6

Documents réponse :	BR1 à BR4

Documentation  :	BAN1 à BAN16

| 15SEE4EL1 | Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | E-41 ÉLECTRONIQUE |  |

# Présentation du système

de surveillance de viabilité hivernale.

### Mise en situation

#### Le système de surveillance de viabilité hivernale, support de l'étude, s'appuie sur une station météorologique capable de transmettre des alertes et d'être interrogée à distance.

Les principaux utilisateurs du système sont :

  - les Préfectures,

  - les services de l'Équipement,

  - les collectivités territoriales,

  - les exploitants autoroutiers,

  - les usagers de la route.

Le système permet, en temps réel, de connaître les conditions climatiques de circulation.

Les paramètres météorologiques surveillés sont principalement :

  - les températures (de l'air ou du sol),

  - la pression atmosphérique,

  - la vitesse et la direction du vent.

SMIR = Station Météorologique Interrogeable à

Distance

#### La station météorologique, équipée de capteurs passifs (anémomètre, girouette) ou intelligents (détecteur de verglas), est dotée d'une capacité de traitement (calcul du point de rosée pour l'émission d'une alerte sur la formation de nappes de brouillard).

- Architecture globale du système de surveillance de viabilité hivernale.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Analyse Fonctionnelle | 15SEE4EL1 | Page : A1/4 |

- Description fonctionnelle du système de surveillance de viabilité hivernale

Humidité Température Sol Température Air Vitesse Vent Direction Vent

Demandes Mesures

Mesures

Données climatiques mises à jour

Demandes Info Météo

Données de Supervision distante

Données de maintenance

Informations Météo

#### La station météorologique répond à trois grandes fonctionnalités :

  Acquisition des paramètres météorologiques :

Les grandeurs environnementales issues des capteurs sont collectées sur une 1ère carte électronique (réf visi75) qui communique ces grandeurs, à la demande, par liaison RS485.

  Traitement des données météorologiques :

Les données collectées sont traitées et interprétées afin de savoir si elles peuvent donner lieu à des déclenchements d'alertes. Ces alertes sont transmises par liaison Radio Fréquence vers un poste de supervision distant. Une seconde carte électronique (réf visi37) considérée comme le cœur du système répond à cette fonctionnalité.

  Communication par le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) :

Les usagers de la route peuvent, en composant le numéro de téléphone attribué à la station, obtenir en temps réel les conditions climatiques du lieu d'implantation de cette dernière. Une troisième carte électronique (réf visi79) réalise cette fonctionnalité en intégrant le dispositif de messagerie vocale.

Remarque : la maintenance locale de la station est assurée par la connexion via une liaison RS232 d'un ordinateur portable.

La photo ci-dessous permet de distinguer l'assemblage des trois cartes électroniques de la station dans son coffret.

visi37

vi

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Analyse Fonctionnelle | 15SEE4EL1 | Page : A2/4 |

VCC = 5V

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Analyse Fonctionnelle | 15SEE4EL1 | Page : A3/4 |

VCC = 5V

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Analyse Fonctionnelle | 15SEE4EL1 | Page : A4/4 |

# SUJET

### Les quatre parties du sujet sont indépendantes. Les réponses aux questions sont à rendre sur feuilles d'examen. Les documents réponse BR1 à BR4 sont à remettre dans tous les cas avec votre copie même si vous n’y avez pas répondu.

Partie A : Acquisition de la température de la chaussée

Cette première partie du sujet porte sur les modes de mesures employés par la carte Visi75 et plus précisément sur l'acquisition de la température de la chaussée.

Le système devant émettre une alerte lorsque celle-ci devient négative, une sonde de type Pt100 4 fils est enfouie dans la chaussée et noyée dans une résine spéciale.

L’étendue de mesure est jugée suffisante de -50 °C à +100 °C, la précision doit être de

±0,5 °C.

Le traitement de cette partie renvoie aux documents BAN2 à BAN6.

Le concepteur du système a choisi comme capteur de température une sonde	platine Pt100 4 fils (document BAN2).

#### Q1. Choisir, parmi les montages proposés dans la documentation, le branchement de cette sonde au bornier X2 de la carte visi75 (voir schéma dans le dossier de présentation document A3).

Parmi les choix de sondes possibles, il a été préféré une sonde Pt100 de classe A.

#### Q2.	Indiquer  les  tolérances  garanties  sur  la  gamme  de  mesure.        Justifier  cette préférence à une sonde de classe B pourtant moins onéreuse.

Afin d'obtenir une mesure plus précise, la méthode dite « mesure de Kelvin » a été  utilisée. Un générateur de courant est donc nécessaire.

#### Q3. Identifier sur le schéma structurel (dossier présentation document A3) le composant intégrant cette fonction. Préciser, en vous référant à la documentation du constructeur, la valeur du courant généré.

Q4.	Préciser l’état des interrupteurs analogiques U1B et U1C permettant   d’alimenter la sonde.

Sur la plage de mesure considérée, il est jugé possible de se limiter à une expression de second degré pour la relation entre la résistance Pt100 et la température.

#### Q5.	Exprimer,  à  l’aide  du  document  BAN2,  la  relation  liant  Rt  à la température	et compléter les colonnes 2 et 3 du tableau document réponse BR1.

La tension aux bornes de la sonde Pt100 est appliquée sur les entrées MTS1 et MTS2.

#### Q6.	Préciser le type de filtre réalisé par les cellules R11-C11 et R14-C13.

Q7.	Justifier leur présence.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Sujet | 15SEE4EL1 | Page : B1/6 |

La tension filtrée issue de la sonde Pt100 est appliquée en mode différentiel sur les entrées AIN3 et AIN4 du convertisseur analogique numérique MAX1402.

#### Q8.	Justifier l’intérêt de ce mode de mesure par rapport au mode commun.

Le circuit U1B est un interrupteur analogique commandé par le signal numérique CD2.  Des extraits de la documentation du composant MAX4605 sont donnés documents BAN5 et BAN6.

Nous allons nous intéresser à l’influence de ce composant sur la précision de la mesure.

#### Q9. Indiquer le niveau logique du signal CD2 permettant d’alimenter la sonde Pt100. Montrer que le courant maximal (COM On-Leakage Current) dérivé par le circuit est négligeable face au courant du générateur.

Q10. Justifier la raison pour laquelle la mesure n’est également pas perturbée par la résistance RON (5 ohms) qui représente pourtant 5% de R0.

La résolution effective du convertisseur analogique numérique MAX1402 (documents BAN3 et BAN4) est  de 16 bits. La tension VREF générée par U17 est de 2,5 V.

#### Q11. Déterminer la valeur du quantum du convertisseur. Indiquer et justifier, en vous référant aux résultats de la question Q5, si le cahier des charges peut être respecté avec cette valeur de quantum.

Q12. Compléter, sur la colonne 4 du tableau document réponse BR1, les résultats de conversion obtenus sur 16 bits (en décimal) pour les quatre températures proposées.

Le convertisseur intègre un amplificateur à gain programmable (PGA) dont   l’amplification

peut être réglée à 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128.

#### Q13. Déterminer l’amplification maximum du PGA permettant de ne pas dépasser les capacités du convertisseur analogique numérique sur toute l’étendue de mesure.

Q14. Compléter, sur la colonne 5 du tableau document réponse BR1, les valeurs des tensions obtenues après amplification (valeur maximale déterminée précédemment). Indiquer si la précision sur la mesure de température de la chaussée est ainsi améliorée.

La précision du courant injecté dans la sonde (±15%) nécessite la mise en place d'une procédure d'étalonnage destinée à mesurer la valeur réelle du courant.

#### Q15.   Préciser l’état des interrupteurs analogiques U1B et U1C lors cette phase. Identifier

la résistance permettant l’étalonnage du courant.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Sujet | 15SEE4EL1 | Page : B2/6 |

Partie B : Contrôle des acquisitions depuis une console

Cette deuxième partie du sujet porte sur l'étude des modes de transmission série utilisés sur la carte visi75 (fonction FP5 dont le schéma structurel est donné page A4 du dossier de présentation du système).

Le traitement des mesures est assuré par un microcontrôleur PIC16F876 implanté sur la carte.

Afin de pouvoir contrôler facilement la conformité des mesures pendant une opération de maintenance sur site ou avant l'installation du système, il est possible d'interroger la carte depuis une console via une liaison RS232.

Le PIC16F876 ne possédant pas deux UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), ses lignes de bus SPI sont utilisées pour transférer les mesures vers un composant passerelle, le MAX3100, se chargeant d'assurer la fonction UART.

#### Q16. Compléter le tableau document réponse BR1 caractérisant les liaisons SPI  et RS232.

Afin d'établir la communication entre la carte visi75 et la console, l'UART intégré au composant MAX3100 doit être correctement configuré. Des extraits de la documentation de ce composant sont donnés documents BAN8 à BAN11. La fréquence du quartz XT1  est de 1,8432 MHz.

#### Q17. Compléter dans le tableau document réponse BR1 le mot de configuration à transmettre   par   bus   SPI   pour   obtenir   les   caractéristiques    suivantes :  débit 19 200 bits/s, 8 bits de données, sans parité, 2 bits de STOP.

La carte visi75 génère la chaîne de caractères ''TS=+xxx.y'' en réponse à une demande  de température. La valeur xxx.y correspond à la température mesurée codée en ASCII (voir document BAN7). Celle-ci est précédée de son signe.

#### Q18. Compléter sur le document réponse BR1, les chronogrammes des signaux CS2 et SPIDOUT générés par le microcontrôleur lors de l'envoi du caractère 'T' vers le composant MAX3100.

La différence de débit entre le bus SPI (horloge SPICK programmée à 100 kHz) et la liaison RS232 (programmée à 19 200 bits/s) explique la nécessité d'une FIFO (First In, First Out) au niveau du composant MAX3100.

La FIFO est une mémoire tampon de 8 emplacements permettant de stocker les données reçues par la liaison SPI avant émission par l’UART.

#### Q19. Calculer le temps de remplissage de la FIFO  et le nombre de données  ayant pu  être transmises sur la liaison RS232 pendant ce temps. Déduire de ces calculs l’opération à réaliser avant d’écrire dans la FIFO.

Le caractère 'T' reçu sur le bus SPI est retransmis vers la console par l'UART du  MAX3100 et le MAX232 (voir schéma structurel FP5, dossier de présentation page A4). Un extrait de la documentation du MAX232 est donné document BAN12.

#### Q20.   Représenter, sur les chronogrammes document réponse BR2, les signaux T2IN   et

/T2OUT pendant cette transmission (on rappelle que dans ce type de transmission, le LSB est transmis en 1er). Préciser les niveaux des tensions et la durée du « Bit time ».

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Sujet | 15SEE4EL1 | Page : B3/6 |

Partie C : Stockage de l'historique des mesures

Cette troisième partie du sujet porte sur les besoins en stockage de données du système. Cinq mesures sont effectuées toutes les 6 minutes :

- températures du sol et de l'air,

- taux d'humidité de l'air,

- vitesse et direction du vent.

Chacune d’entre elles nécessite 4 octets.

Il est nécessaire de stocker l'historique des mesures pendant 30 jours.

La mémorisation sur la carte visi37 est réalisée par deux composants de type K6X1008C2D-F dont un extrait de la documentation est donné document BAN13.

Les deux boîtiers RAM sont alimentés par une batterie de +3,6 V en cas de disparition  de

l’alimentation.

#### Q21. Calculer, en octets, le volume occupé en mémoire pour stocker l'historique complet et valider le choix du constructeur.

Q22. Justifier le choix d’une technologie RAM et non ROM. Proposer une autre  technologie possible.

Q23. Identifier sur la documentation de la mémoire la tension minimale permettant la mémorisation des données et valider le choix de la batterie. Préciser la consommation maximale en courant de la mémoire dans ces conditions.

La batterie est un assemblage série de trois piles bouton rechargeables V150H (1,2 V) dont la documentation est donnée document BAN14.

Le montage prévu pour la sauvegarde des données est représenté ci-contre. La batterie est chargée par un courant d'entretien lorsque le 5 V est présent.

La tension directe de la diode 1N4004 est de 0,5 V.

#### Q24. Calculer la valeur du courant d'entretien (Trickle Charging) et vérifier qu'il ne dépasse pas la valeur préconisée dans la documentation de la pile.

Q25. Déterminer, pour une capacité nominale de la pile, le temps de sauvegarde des données en cas de coupure prolongée de l’alimentation.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Sujet | 15SEE4EL1 | Page : B4/6 |

Partie D : Transmission des mesures par le réseau téléphonique commuté (RTC)

Cette quatrième partie du sujet porte sur l'aspect transmission des mesures météorologiques. L'étude sera limitée à quelques éléments participant au processus d'établissement de la communication téléphonique entre le système de surveillance hivernale et un personnel d'astreinte.

Lorsqu'une alerte doit être transmise en mode vocal, la carte visi79 du système réalise les premières étapes suivantes :

- étape 1 : Prise de ligne,

- étape 2 : Détection de tonalité,

- étape 3 : Composition automatique du numéro de téléphone.

Les étapes 2 et 3 sont en partie réalisées par les composants spécialisés CMX673 (voir documents BAN15 et BAN16) et MT8885.

Le schéma ci-dessous montre l’organisation fonctionnelle de la transmission RTC.

DT : signal de détection de tonalité. Il y a détection lorsque ce signal est au niveau logique haut,

IRQ : signal devenant actif (0) si la numérotation d'un chiffre par le composant gérant le DTMF est terminé (appel sortant) ou si un appel entrant est en cours,

WR, RD, CS, RS0 : signaux de contrôle du composant qui gère le DTMF,

RE : signal de commande du relais de ligne,

DM1[0..3] : bus de données 4 bits entre le microcontrôleur et le transmetteur DTMF,

RF : signal analogique reçu depuis le réseau téléphonique commuté (RTC) lors d'un appel sortant (signal de tonalité au moment de la prise de ligne) ou d'un appel entrant,

EF : signal analogique conforme à la norme UIT-T-Q.23. Ce signal est composé de deux fréquences (signal DTMF) dans la bande 300-3400 Hz,

EFA : signal d'émission amplifié, H3 : signal d'horloge à 3,5795 MHz, GS : signal de réception amplifié.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Sujet | 15SEE4EL1 | Page : B5/6 |

#### Q26. Délimiter sur le schéma structurel de la carte visi79 donné sur les  documents réponse BR3 (partie CPU) et BR4 (partie LIGNE), les fonctions FP1, FP5, FP6, FP8 et FP9.

Le central téléphonique délivre une tension continue de 48 V au repos.

La prise de ligne, visualisée par la LED rouge, est réalisée par l’activation du relais   piloté

par le signal RE.

La tension continue chute alors aux environs de 24 V.

#### Q27.   Donner l’état logique du signal RE permettant la prise de ligne et préciser l’état   du

transistor dans ce cas.

Lors de la prise de ligne, le central téléphonique superpose à la tension continue un signal de tonalité 440 Hz indiquant qu'il est prêt à recevoir la numérotation. Le signal reçu par le système peut être fortement bruité compte tenu de la longueur de la ligne.

Le schéma présenté ci-dessous montre l’élaboration du signal DT à partir du signal ligne.

Une simulation du fonctionnement de cette structure a donné les chronogrammes représentés sur le document réponse BR2.

#### Q28. Indiquer sous chaque chronogramme du document réponse BR2 la tension Va ou  les points tests Vb à Ve correspondant.

La valeur efficace mesurée sur le signal Sigin est d'environ 50 mV.

#### Q29. Vérifier sur les documents constructeurs BAN15 et BAN16 si le niveau mesuré de réception en Sigin est suffisant pour être exploité par le composant CMX673 (on rappelle que sur une ligne téléphonique 0 dBm correspond à 775 mVRMS.)

Q30. Relever sur le document BAN15 la bande de fréquences détectées par le signal DETECT (DT) et vérifier la compatibilité de la fréquence utilisée par le  signal d’invite.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Sujet | 15SEE4EL1 | Page : B6/6 |

DOCUMENTS RÉPONSE

PARTIE A

Q5	Q5	Q12	Q14

| Température | Résistance de la sonde (en ohm) | Tension aux bornes de la sonde (en mV) | Valeurs numériques sans amplification | Tension après amplification et avant conversion (en V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 °C |  |  |  |  |
| 0 °C |  |  |  |  |
| +0,5 °C |  |  |  |  |
| +100 °C |  |  |  |  |

PARTIE B

Q16. Comparatif liaisons séries SPI, RS232 :

| Caractéristiques | SPI | RS232 |
| --- | --- | --- |
| De type asynchrone |  |  |
| De type synchrone |  |  |
| De type différentiel |  |  |
| De type mode commun |  |  |
| De type point à point |  |  |
| Multi-points |  |  |
| Selon la norme, débit de transmission possible supérieur à 200 kbps |  |  |

Q17. Mot de configuration devant être transmis au MAX3100 par le µC PIC16F876 par  bus SPI (Les cellules grisées ne sont pas à renseigner) :

| bit | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN | Bits opération | /FEN | SHDNi | /TM | /RM | /PM | /RAM | IR | ST | PE | L | B3 | B2 | B1 | B0 |

Q18.

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Document réponse | 15SEE4EL1 | Page : BR1/4 |

Q20.

PARTIE D Q28.

V	V

ms	ms

Point test ou tension  correspondant :	Point test ou tension correspondant :

V	V

ms	ms

Point test ou tension  correspondant :	Point test ou tension correspondant :

V

ms

Point test ou tension correspondant :

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Document réponse | 15SEE4EL1 | Page : BR2/4 |

#### Q26

Carte visi79 Partie CPU

| BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Document réponse | 15SEE4EL1 | Page : BR3/4 |

C26 100NF

M11

1

3

+5V

16

2

C27

100NF

C28

C22 100NF

M8

1	16

+5V

C23

100NF

+5V

C29

4	6

5	15

100NF

3    C1+

4    C1-

+5    2

C3     6

C24 100NF

100NF

CTS      11

DSR     10

14     XCTS

7	XDSR

C25 100NF

RDX

5    C2+

11    C2-

C4     15

0V    14

XRX

PDTR    12

9

13

8

CI ADM202 CMS

XDTR        	0

DCD

TDX RTS

10    T1

12    T2

9 R1 R2

X1    7

X2    13

Y 1    8

Y 2

XDCD       	      0

XTX

XRTS

CS0 CS1

0

PDTR LDSR

CI ADM202 CMS

P1

XDCD	1

XDSR	6

XRX	2

XRTS	7

XTX	3

XCTS	8

XDTR	4

9

5

M12

+5V

+5V

0	LIAISON RS232 VERS VISI37

# DOCUMENTATION

| Sonde à résistance Pt100 | BAN2 |  |
| --- | --- | --- |
| MAX 1402 | BAN3 | et BAN4 |
| MAX4605 | BAN5 | et BAN6 |
| Table ASCII | BAN7 |  |
| MAX3100 | BAN8 | à BAN11 |
| MAX232 | BAN12 |  |
| RAM K6X1008C2D | BAN13 |  |
| Pile bouton V150H | BAN14 |  |
| CMX673 | BAN15 | et BAN16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN1/16 |

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La résistance électrique d’un conducteur métallique croît avec la température.

Pour les sondes, le métal le plus employé est le platine, qui possède une bonne linéarité dans une large plage de température (de – 200 à + 850 °C).

Sa pureté et son inertie chimique lui donnent une remarquable stabilité.

Il existe une relation entre la résistance du platine et la température : Rt = R0 [1 + At + Bt2  + C (t – 100) t3]

Rt = résistance à la température t

R0 = résistance à 0 °C (100 ohms pour la Pt100) t = température en °C

Pour la qualité de platine couramment utilisée dans les thermomètres industriels à résistance les valeurs des constantes A, B et C sont :

A = 3.9083 x 10–3 °C–1 B = – 5.775 x 10–7 °C–2

C = – 4.183 x 10–12 °C–4 pour les températures négatives

et C = 0 pour les températures positives.

Câble 2 conducteurs

Le plus utilisé mais le moins précis car il introduit la résistance de ligne dans la mesure.

Câble 4 conducteurs - Mesure au pont de Wheatstone

On élimine la résistance de ligne.

Seules les résistances de contact introduisent une erreur.

Câble 4 conducteurs - Mesure de Kelvin

Un courant circule dans la sonde. On mesure la différence de potentiel (d.d.p.) aux bornes de celle-ci, qui dépend de sa résistance.

De ce fait, seule la résistance de sonde intervient dans la mesure qui sera plus précise que les précédentes.

SONDE Pt100

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN2/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN3/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN4/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN5/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN6/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN7/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN8/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN9/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN10/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN11/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN12/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN13/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN14/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN15/16 |

| BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique | Session 2015 |
| --- | --- |
| U4.1 – Électronique – Documentation | 15SEE4EL1 | Page : BAN16/16 |

# Text boxes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

RTC

RS232

RS232

RS485

Poste de

Maintenance

RS232

Liaison RF

Station SMIR

Poste de

supervision

Communication Messagerie vocale

Acquisition Paramètres Météorologiques

Traitement Maintenance

Paramètres météorologiques

Acquisition Paramètres Météorologiques

Traitement Maintenance

Communication Messagerie vocale

visi79

si75

RF

GS

CS2

?

t

SPICK

1

2

t

SPIDOUT

?	?	?	?

?	?	?	?	?	?	?	?

/TE RTS  Pt

t

T2IN

t

/T2OUT

t

VT2IN =

V/T2OUT =

Bit time =

C1+

C1- C2+ C2- T1 T2 R1 R2

+5

C3 C4 0V X1 X2 Y 1

Y 2

M9

TSX

RXD RXD

6

5

4

3

7

RDX

1C0

1C1

1C2

1C3

1Y

10

11

12

13

9

LDTR

DTR

2C0

2C1

2C2

2C3

2Y

PDTR

PDTR

CS0	14

CS1	2

1

15

A

B 1G

2G

74LS253

2

1

SPK

VCC GND GND GND DTR RI CTS DSR DCD TXD RXD RTS

TIP

RING

RST

LDCD LRX LDTR LTX

RXD

TDX TDX TXD

6

5

4

3

7

M10

1C0

1C1

1C2

1C3

1Y

RSX

R32

TSX

10

11

12

13

9

TXD

CS0

CS1

A

B 1G

2G

74LS253

DCD

64

61

63

41

25

40

36

38

37

39

35

34

33

1

2

+5V

2.2k

L3

LED ROUGE

TSX

24

2C0

2C1

2C2

2C3

2Y

DTR

RST

TDX

TDX

RI

L4

14

2

1

15

CTS

DSR DCD

TXD

RXD

RTS

LED JAUNE

29

30

31

32

L5

LED ROUGE

R26

2.2k

0

MODEM CONEXANT SC56H1

L6

LED ROUGE

0

0

+5V

EFA

0

C30

EF

+

M13

LM386

5

RF

J7

3

7

2

C33

R28

2.2uF

1

2

1  TR1

5

R29

330

-

R27

820

RE1

10uF

C32

100NF

560

C31	 10NF

D2

1N4004

D3

2

3

0

4	8

4

9

TRANSFO BF

8

7

0

0

0

0

+5V

0

LIGNE RTC

J6

1

2

3

4

5

6

R30

L7

+5V

1

10

PRISE RJ12

RELAIS TQ 5V

0

+5V

330

LED ROUGE

R31

C34

100NF

C35

C36

C37

100NF

C38

100NF

C39	C40

RE

100NF	100NF

100NF

100NF

1k

T1

BC846

Carte visi79

Partie Ligne

0

0

BTS SE 2013

Title

VISI79 ed01

Size	Document   Number	Rev

A    4		Partie  LIGNE					PCH Date:	Wednesday,  October  24, 2012	Sheet	2	of	2

4

8

6

1

+

BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d’un Système Technique

U4.1 – Électronique – Document réponse

15SEE4EL1

Session 2015

Page : BR4/4

IEXC