# Sommaire

Avant propos ----------------------------------------------------------------------------- 1

Remerciements  -------------------------------------------------------------------------- 2

Introduction   ----------------------------------------------------------------------------- 3

Chapitre I : Historique et présentation de l’OCP  ----------------------------------- 4

- Présentation du groupe OCP ------------------------------------------------ 5

- Présentation de l’usine COZ  ------------------------------------------------ 8

Chapitre II :  Généralités sur l’AMDEC --------------------------------------------- 12

II-1-  Qu’est ce que l’AMDEC ?  ------------------------------------------13

II-2-  Types d’AMDEC  ----------------------------------------------------14

II-3-  Principe de l’AMDEC  ----------------------------------------------14

Chapitre III: Défaillances des systèmes  ---------------------------------------------15

III-1- Défaillance  -----------------------------------------------------------16

III-2- Classification des défaillances  ------------------------------------18

III-3-  Causes et effets  -----------------------------------------------------19

## III-4-  Classification des causes de défaillances  ----------------------20

## III-5-  Classification des effets de défaillances   -----------------------21

## III-6- Criticité des défaillances -------------------------------------------22

Chapitre IV : Etude de cas   ------------------------------------------------------------27

### IV-1- Définition du système   ---------------------------------------------28

IV-2- Définition des objectifs  --------------------------------------------28

## IV-3- Décomposition fonctionnelle  --------------------------------------30

VI-4- Analyse des défaillances  ------------------------------------------34

Chapitre V : Calcul et dimensionnement  --------------------------------------------52

V-1- Calcul du poids de la virole -----------------------------------------53

V-2- Calcul du fléchissement de la virole  ------------------------------54

V-3- Etude des contacts bandages-galets  --------------------------------57

## V-4- Dimensionnement des  ressorts   ------------------------------------60

Conclusion -------------------------------------------------------------------------------65

Bibliographie -----------------------------------------------------------------------------66

# Avant propos

Pour mieux s’adapter avec le milieu industriel, l’Ecole

Nationale Supérieure d’Arts et Métiers organise des stages à la fin de chaque année pour permettre l’application et l’amélioration des connaissances acquises pendant la durée de formation à l’ENSAM.

Ce rapport contient quelques applications industrielles

(AMDEC : Analyse des modes de défaillances et de leurs effets et leurs criticités; planification; dimensionnement des ressorts;…) sur le système de rotation de la vérole du four sécheur à l’OCP.

# Remerciements

Nous profitons de cette occasion pour présenter nos Sincères gratitudes

à Monsieur le Président Directeur Général de l’OCP et Monsieur CHANANI ingénieur chef de service maintenance mécanique, pour nous avoir accepter d’effectuer ce stage au sein de cette entreprise.

Nous tenons à remercier également Messieurs KHISSI, ATIQY,

FATIH, chefs d’atelier mécanique, pour l’aide précieux qu’ils nous ont accordé.

Nous présentons notre reconnaissance à Messieurs ACHAR,

ZENANE, LAMNAOUER qui ont aidé de prés la réalisation de ce travail.

Vers la fin, nous tenons aussi à envoyer nos vifs remerciements à

Monsieur le Directeur de l’ENSAM, et à tout le corps professoraux pour l’intention qu’ils portent à tous les élèves ingénieurs et  la participation à la formation.

Introduction

La maintenance de l’équipement industriel est l’un des éléments clés permettant à un processus de fabrication de fonctionner parfaitement.

Les impératifs de productivité, le développement des techniques de production vers une plus grande maîtrise de la régulation et de la commande à augmenter son intérêt d’atteindre les objectifs de la maintenance telles que : disponibilité, économie, qualité …

Dans ce contexte, qui est celui de l’amélioration des méthodes de maintenance, nous avons réalisé ce projet au sein de l’OCP.

Le présent travail est fait en plusieurs étapes, la première est consacrée à la collecte des données concernant les modes de défaillances de la tête motrice, en se basant sur l’historique et en discutant avec les chefs d’ateliers.

La seconde étape consiste à faire l’analyse des défaillances par la méthode

AMDEC et faire une proposition d’un plan d’action. Puis on a passé à

l’étape de calcul et dimensionnement.

chapitre I

historique & présentation

I) PRESENTATION DU GROUPE O.C.P :

I-1)  Historique du phosphate :

Certains continents actuels étaient recouverts par les mers partiellement ou totalement au cours des siècles, par ailleurs, le phosphate provient de la décomposition des immenses cimetières de poisson, il est constitué de plusieurs éléments dont le calcium, le fluor, l’uranium et le phosphate.

I-2)  Evolution historique :

En 1912 et plus exactement dans la région d’Ouled Abdoun se situant à 120 km de l’océan atlantique que les recherches ont été concluantes.

Par ailleurs, il a fallait attendre la fin de la guerre mondiale en 1912 pour que se soit une étude sérieuse des gisements en vue de leur exploitation.

Le groupe fut crée par le Dahir de 27/01/1920. cet organisme statique a le   monopole de la recherche de l’exploitation et de la commercialisation, l’exploitation effective du phosphate fut une entreprise à partir de février 1921 dans la région de Oued Zem, le 01/03/1921 fut ouverte  la recette de Boujniba, le premier train de phosphate descend vers Casa le 30/06/1921.

On signale ici que les principaux gisements du phosphate dans le monde se situent en Afrique, citant par exemple le Maroc, Algérie, Tunisie, et Togo. En Amérique, en particulier USA, en Asie tel que la Russie, ainsi au Moyen Orient, comme la Jordanie.

Comme il est mentionné, le Maroc reste à la tête des pays producteurs et exportateurs du phosphate et d’acide.

Les gisements marocains sont de type sédimentaires multicouches et se  présentent sous forme de couches quasi-horizontales de phosphate, séparées par des intercalaires stériles ou peu phosphatée selon l’importance de ses recouvrements, le minerai est exploité soit à ciel ouvert quand il est faible soit par voie souterraine.

I-3)  Activités minières de l’entreprise :

# Après l’exploitation du phosphate, il doit être passé par un nombre d’opérations afin d’éliminer les impuretés.

# Il passe premièrement par le criblage, le lavage, puis il subit l’opération  de séchage afin de diminuer le maximum possible son humidité, et finalement par l’opération de l’enrichissement à sec. N’oublions pas la  calcination utilisée dans quelques usines, pour éliminer le gaz carbonique CO2 .

Pour la commercialisation, des ventes en Europe de l’Est et en  Inde ont encouragé le Maroc pour augmenter le rendement puisqu’il est devenu le premier exportateur.

L’O.C.P dispose de plusieurs zones d’exploitation à savoir  la zone de Khouribga, la zone de Boucraa et la zone de Gantour, ainsi quatre ports d’exportation, citant le port de Casa,  Jorf lasfar,  Laayone et Safi.

Une grande partie de la production phosphatée dans les usines chimiques de Safi et Jorf lasfar, est soit sous forme d’acide phosphorique soit sous forme d’engrais pour le développement des végétaux, des allumettes, des médicaments…

I-4)  Organigramme du groupe O.C.P:

II) PRESENTATION DE L’USINE COZ :

II-1)  Historique et activités :

Cette usine contient quatre fours dont trois toujours en fonctionnement et un est désactivé, il a été crée en 1982 dans le but de diminuer l’humidité du phosphate de 15% à 2.5 %. L’opération de séchages se fait grâce à un four sécheur, son fonctionnement est identique à celui d’un  échangeur thermique.

Chaque four peut produire jusqu’à 350 t/h de phosphate sèche, et chaque qualité est mise dans un stock.

L’usine est constituée de plusieurs services :

- Service électrique, électronique et régulation.

- Service mécanique.

- Service conduite.

- Service chargement.

II-2)  Aperçu sur le four sécheur :

Le schéma ci-dessous montre les parties essentielles du four sécheur de  Oued Zem:

(6) (7) (4) (3) (8) (9)

- : Foyer(chambre de combustion)

- : Vérole.

- : Chambre de détente.

- : Chambre de dépoussiérage.

- : Cheminée.

- : Trémie.

- : Extracteur

- : Crible

- : Convoyeurs à bande

a)  Foyer :

C’est là où se fait la production de la quantité de chaleur nécessaire au séchage de produit. l’énergie calorifique dégagée est le résultat de combustion  de fuel lourd N0 2, il reçoit le fuel et la vapeur de

pulvérisation à travers le brûleur, l’air primaire grâce à un ventilateur et l’air secondaire à travers les carneaux.

La buse du four à une forme conique pour diriger la flamme à l’intérieure de la virole.

b) Virole :

Appelé aussi  « tube sécheur », il est de 25 m de longueur et 2.5 de diamètre, animé d’une vitesse constante (10 tr /min), il est muni intérieurement par des augets et des palettes pour faciliter à la fois l’échange thermique entre les gaz chauds et le   phosphate, et le déplacement de ce dernier vers la sortie.

c)  Chambre de détente :

Elle a un volume très important par rapport aux autres organes afin de baisser la vitesse à la sortie de la virole pour qu’il puisse arriver facilement vers le crible qui alimente les stocks du produit à travers deux convoyeurs à bande.

d) Chambre de dépoussiérage :

# C’est là où se fait la récupération des grains fins, elle récupère à peu près le tiers du  produit séché.

e) Ventilateurs de tirage et cheminées d’évacuation :

Ils ont pour but la création d’une dépression le long du four sécheur et l’évacuation des fumées par la cheminée dont la longueur est 30m.

Cette dépression permet d’aspirer l’air secondaire à travers les carneaux et d’éviter l’étranglement du tube sécheur, il doit être bien ajusté pour la bonne marche de l’installation.

II-3)  Principe de fonctionnement du four sécheur:

Au niveau du foyer, aura lieu une combustion qui nécessite la présence du fuel N02 chauffé à 1100 à 1300, la vapeur pour son chauffage et son pulvérisation et aussi de l’air primaire pour l’apport de l’oxygène. Cette combustion produit une masse gazeuse très chaude qui sera en contact avec le phosphate humide qui arrive vers la virole, cette dernière permet l’exposition du phosphate face aux gazes chauds, grâce aux augets et aux palettes, il se déplace vers la chambre à poussière à l’aide aussi de la dépression créée par les ventilateurs de tirage.

L’eau évaporée sera évacuée avec la poussières fine et les fumées vers l’atmosphère loin de l’usine à travers la cheminée.

II-4) Caractéristiques de fonctionnement du four sécheur:

Les valeurs de fonctionnement utilisées dans les fours sécheurs de Oued Zem :

- Débit produit :350t/h

- Débit fuel :4000l/h

- Température buse :10500

- Température brique :8500

- Température chambre :800

- Dépression :-4mbr Les valeurs à partir desquelles on doit protéger

le fonctionnement :

- Débit fuel :4500l/h

- Température buse :12000

- Température brique :9000

- Température chambre :1100

- Dépression :-1mbr

chapitre II

GENERALITES SUR L'AMDEC

II-1)  QU’EST CE QUE L’AMDEC ?

a) QUOI ?

C’est une technique d’analyse qualitative de la sûreté de fonctionnement des systèmes industriels par l’analyse des risques de défaillances.

-Fiabilité				produits matériels

- Maintenabilité			moyens de production

-Disponibilité			processus de fabrication

-Sécurité				organisations.

b) QUI ?

Méthode faisant appel aux compétences pluridisciplinaires d’un groupe de travail..

c) QUAND ?

Cette méthode pouvant être mise en œuvre tout au long le cycle de vie du système :

( Conception d’un nouveau produit.

( Evolution d’un produit existant.

( Industrialisation, fabrication.

( Exploitation et maintenance.

d) COMMENT ?

C’est une méthode d’analyse inductive, systématique et prévisionnelle :

( Des défaillances d’un système.

( De leurs origines et de leurs conséquences.

Et permettant :

( La mise en évidence des points critiques.

( La définition d’action corrective adaptée.

II-2) Types d’AMDEC:

| DENOMINATIONS | OBJECTIFS VISES |
| --- | --- |
| AMDEC PRODUIT AMDEC PROCESSUS AMDEC MOYEN DE PRODUCTION ( AMDEC MACHINE) | Assurer la fiabilité d’un produit en améliorant la conception de celui-ci. Assurer la qualité d’un produit en améliorant les opérations de production de celui-ci. Assurer la disponibilité et la sécurité des moyens de production en améliorant la conception, l’exploitation ou la maintenance de celui-ci. |

# II-3)  PRINCIPES DE L’AMDEC :

l’AMDEC repose sur :

(1)	La notion de décomposition de l’équipement en élément simple, via la recherche des fonctions de l’équipement.

- La notion d’effet constatée par l’utilisateur final.

- La notion de criticité au travers :

( La fréquence d’apparition des défaillances.

( La gravité des conséquences.

( La probabilité de ne pas découvrir l’effet.

chapitre III

DEFAILLANCES DES SYSTEMES

III-1)  DEFAILLANCE :

a) Défaillance d’un élément :

Inaptitude ou cessation de l’aptitude d’un élément à accomplir une fonction requise.

Les défaillances peuvent être classées en 4 types :

( Perte de fonction( la fonction cesse de se réaliser).

( Dégradation de la fonction ( la fonction se réalise avec des

performances altérées).

( Pas de fonction ( la fonction ne se réalise pas à l’instant ou on la

sollicite ).

( Fonction intempestive (la fonction  se réalise lorsqu’elle n’est

pas sollicitée ).

Pour les composantes mécaniques, les défaillances correspondent généralement à :

( Une perte totale et soudaine de la fonction de l’élément

(défaillance catalectique),

( Une dégradation progressive de la fonction de l’élément

( défaillance par dégradation ).

b) Mode de défaillance d’un élément :

C’est une manifestation physique de la défaillance au niveau de l’élément, révélée en exploitation.

## c)  Défaillance du processus :

Inaptitude ou cessation de l’aptitude d’un processus de fabrication à accomplir une opération requise sur un élément.

## d) Défaut qualité d’un élément :

Non-conformité de l’élément relativement à la définition, générée par la défaillance de l’opération  du processus de fabrication.

La défaillance du processus de fabrication peut provoquer la défaillance de l’élément en question.

III-2) CLASSIFICATION DES DEFAILLANCES :

| CLASSIFICATION DES DEFAILLANCES | EXEMPLES DE DEFAUTS QUALITES ET DE MODE DE DEFAILLANCE |
| --- | --- |
| Défaillance du processus | Cassure, rayure Mauvaise dimension, forme Mauvais état de surface Déformation Défaut d’alignement Défaut de positionnement Défaut d’assemblage Absence de pièce |
| Perte de fonction de l’élément | Rupture Blocage, grippage, coincement Obturation fuite |
| Dégradation de fonction de l’élément | jeu, mauvais guidage frottement usure, fatigue, corrosion désalignement, excentration desserrage, déssolidarisation colmatage contamination |

III-3) CAUSE ET EFFET

a) Cause de défaillance :

Circonstance ( événement ou chaîne d’événements ) à l’origine de la défaillance.

Les causes de défaillance peuvent être liées à la conception, à la fabrication ou à l’exploitation du système.

Les causes de défaillance peuvent être :

- Internes à l’élément.

- Externes à l’élément.

b) Effet de la défaillance :

Conséquences de la défaillance sur :

- le fonctionnement  et l’état matériel du système

- la disponibilité, la capabilité

- la maintenance du système

- la sécurité des utilisateurs

- l’environnement du système

- les opérations suivantes

- 4) CLASSIFICATION DES CAUSES DE DEFAILLANCE :

| Classification des causes de défaillance | Exemples des causes de défaillance |
| --- | --- |
| Conception | Non-conformité au cahier des charges Sous-dimensionnement, coefficient de sécurité trop faible Constituant non fiable Technologie non adaptée Erreurs de cotation, tolérance Mauvais choix de forme, matière.. |
| Fabrication et réalisation | Non respect des plans, matériaux,.. Défaut interne matière Opération mal réalisée Outil usagé , endommagé Installation défectueuse Erreur de manutention |
| Milieu ambiant lors de l’exploitation | Température Humidité Vibrations, chocs, coups de bélier. Pollution. Outils, produit traité Fixation, implantation, assises |
| Exploitation | Réglage, contrôle défectueux Utilisation non conforme, sur charge Défaut de maintenance Usure naturelle ou accélérée, fatigue Contraintes mécaniques |
| Autre système | Source d’énergie Système en amont, en aval |

III-5) CLASSIFICATION DES EFFETS DES DEFAILLANCES :

| CLASSIFICATION DES EFFETS DES DEFAILLANCES | EXEMPLES D’EFFETS DE DEFAILLANCE |
| --- | --- |
| Effet sur le fonctionnement et l’état matériel du système | Défaut de fonctionnement Pertes de performance Dégâts matériels, avaries Pannes, arrêts |
| Effets sur la disponibilité et la capabilité | Durée d’arrêt du flux de production Ralentissement de cadence allongement du cycle non-conformité du produit fabriqué rebut, retouche, déclassement, dérogation |
| Effets sur la maintenance | frais de réparation coûts directs de maintenance |
| Effets sur la sécurité des utilisateurs et sur l’environnement du système | dommages corporels pollution contamination |
| Effets sur les opérations suivantes | perturbation du flux arrêt de production rebuts, retouches dégradation du processus sécurité des opérateurs environnement |

#### III-6) CRITICITE DES DEFAILLANCES :

A chaque défaillance  peut être affecté un niveau de criticité élaboré à partir de trois critères indépendants :

( Fréquence.

( Gravité.

( Probabilité de non

détection.

| Critère | Définition |
| --- | --- |
| Fréquence | Fréquence (occurrence ou probabilité) d’apparition d’une défaillance due à une cause particulière |
| Gravité | Gravité des effets de la défaillance sur le système ou l’utilisateur |
| Probabilité de non -détection | Risque de ne pas détecter une défaillance avant qu’elle n’atteigne l’utilisateur du système |
| Criticité | Criticité de la défaillance d déterminée à partir de ses niveaux de fréquence, gravité et probabilité de no non-détection |
| Seuil de criticité | Valeur limite (atteinte par la criticité ou par l’un des critères) à partir de laquelle la défaillance est jugée critique. |

##### a)  Principe d’évaluation de la criticité :

Des grilles de cotation sont utilisées pour faire l’évaluation des critères de

fréquence (F) , gravité (G) et probabilité de non-détection (N).

La valeur de la criticité C est obtenue par le produit des 3 critères F,N,G.

L’évaluation concerne chaque association cause - défaillance - effet

# b) Principe des grilles de cotation :

| Cotation | Fréquence F | Gravité G | Probabilité de non-détection N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Très faible | Mineure | Détectable à coup sûr |
| 2 | Faible | Significative | Détection possible |
| 3 | Moyenne | Moyenne | Détection improbable |
| 4 | Forte | Majeure | Indétectable |
| 5 |  | Catastrophique |  |

Criticité      :   C = G.F.N

Plage de criticité    :    1 ( C ( 80

Seuil de criticité     :    Clim = 20

Glim=5

c) Exemple de grille de cotation (fréquence) :

| FREQUENCE F | DEFINITION DES NIVEAUX |
| --- | --- |
| 1 | Défaillance rare : Moins d`une défaillance par an |
| 2 | Défaillance possible : Moins d`une défaillance par trimestre |
| 3 | Défaillance fréquente : Moins d`une défaillance par semaine |
| 4 | Défaillance très fréquente : Plusieurs défaillances par semaine |

d) Exemple de grille de cotation (gravité ) :

| GRAVITE G | DEFINITION DES NIVEAUX |
| --- | --- |
| 1 | Défaillance mineure : Arrêt de production inférieur à 2 minutes. Aucune dégradation notable du matériel. |
| 2 | Défaillance significative : Arrêt de production de 2 à 20 minutes, au report possible d’intervention. Remise en état de courte durée, ou petite réparation sur place nécessaire Déclassement du produit |
| 3 | Défaillance moyenne : Arrêt de production de 20 à 60 minutes. Changement du matériel défectueux nécessaire Retouche de produit nécessaire ou rebut |
| 4 | Défaillance majeure : Arrêt de production de 1 à 2 heures Intervention importante sur sous ensemble Production des pièces non conformes et non détectées. |
| 5 | Défaillance catastrophique : Arrêt de production supérieur à 2 heures Intervention lourde nécessitent des moyens coûteux Problème de sécurité du personnel ou d’environnement |

e) Exemple de grille de cotation (probabilité de non-détection ) :

| PROBABILITE DE NON-DETECTION N | DEFINITION DES NIVEAUX |
| --- | --- |
| 1 | Défaillance détectable à 100% : Détection à coup sûr de la cause de défaillance Signe avant-coureur évident d’une dégradation Dispositif de détection automatique d’incident (alarme) |
| 2 | Défaillance détectable : Signe avant-coureur de la défaillance facilement décelable mais nécessitant une action particulière de l’opérateur(visite, contrôle visuel, …) |
| 3 | Défaillance difficilement détectable : Signe avant-coureur de la défaillance difficilement décelable , peu exploitable ou nécessitant une action ou des moyens complexes( démontage , appareillage, …) |
| 4 | Défaillance indétectable : Aucun Signe avant-coureur décelable de la défaillance |

CHAPITRE IV

ETUDE DE CAS

IV-  DEMARCHE PRATIQUE AMDEC POUR LE SYSTEME DE ROTATION DE

LA VIROLE ( TËTE MOTRICE) :

IV-1)  Définition du système :

a) Le système à analyser : système de rotation de la virole (tête motrice)

b) La phase de fonctionnement :

Marche normale - entraînement de la virole.

IV-2)  Définition des objectifs :

a) Objectifs à atteindre :

Obtenir au meilleur coût le rendement global maximum des équipements de production (tête motrice)  en maîtrisant les défaillances.

b) Champs possibles des interventions à proposer :

( Réduire le nombre des défaillances.

( Réduire le temps d’indisponibilité après défaillance.

c) Retombées pour l’entreprise :

( Structuration des données sur les risques de défaillances.

( Mise en commun des expériences et compétences des participants,

exploitation de l’acquis.

( Connaissance approfondie de fonctionnement de l’outil de production,

aide à la formation du personnel.

( Image de marque.

( Meilleure participation du personnel.

IV-3) Décomposition fonctionnelle de la tête motrice :

la tête motrice peut être découpée en blocs fonctionnels ou structurels, sous la forme arborescente suivante :

- Descriptif des fonctions principales du sous-ensemble

d’alimentation en  énergie électrique :

| ELEMENT | FONCTION | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| alimentation | Fournir l’énergie électrique | Réseau ONE |
| sectionneur | Couper l’alimentation en tension. Protéger le moteur contre les sur intensités. | Porte fusible. |
| Contacteur | Commander l’ouverture et la fermeture du circuit. |  |
| Relais thermique | Protéger le moteur contre les surcharges. | Une surcharge implique une surintensité et donc une dissipation |

- Descriptif des fonctions principales du sous-ensemble

d’alimentation en énergie mécanique :

| ELEMENT | FONCTION | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| couronne | Transmettre le mouvement de rotation à la virole | Nombre de dents : Z=148. Module : m=25. Dentures droites. Matière : A50 moulé. |
| moteur | Entraîner la charge | Moteur électrique asynchrone triphasé avec relais de commande. Puissance : 90 kw. Vitesse : 1480 tr/min Indice de protection :IP=54 Poids : 660 kg. |
| Coupleur M-R | Coupler l ‘arbre moteur et l’arbre réducteur. | Coupleur hydraulique. |
| Réducteur | Réduction de la vitesse de rotation. | Puissance: 90 kw. Vitesse : 72.4 tr/min Litres d’huile :85l Viscosité à 40 °C : 320 cst. Masse sans huile : 1660 kg. |
| 2 paliers à roulements | Guidage en rotation du pignon d’attaque. | Lubrification par la graisse. |

| ELEMENT | FONCTION | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| Accouplement R-P | Coupler l’arbre de sortie de réducteur avec le pignon d’attaque. | Accouplement rigide. |
| Pignon d’attaque | Entraîner la couronne en rotation. | Nombre de dents : Z=20. Module : m= 25. Dentures droites. Matière : A70 moulé |

- Descriptif des fonctions principales du sous-ensemble de

compensation des déplacements :

| ELEMENT | FONCTION | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| Ressort | Compensation des déplacements verticaux et amortissement des vibrations. | Les trois ressorts sont identiques. |

d) Descriptif des fonctions principales du sous-ensemble bâti :

| ELEMENT | FONCTION | COMMENTAIRS |
| --- | --- | --- |
| châssis de commande | Suspension de la tête motrice. | Poids total : 1414 kg . |
| Carter couronne | Protection de la couronne. | Poids total : 196 kg. |

e) Descriptif des fonctions principales du sous-ensemble Etrier :

| ELEMENT | FONCTION | COMMENTAIRE |
| --- | --- | --- |
| Corps | Supporter le châssis de commande (table). | Fixé sur un massif en béton. |
| Axe de pivotement | Articulation de la table. |  |

IV-4)  Analyse des défaillances de la tête motrice :

DEMARCHE PRATIQUE :

( PHASE 1 :	Analyse des mécanismes de défaillance.

( Identification des modes de défaillance.

( Recherche des causes.

( Recherche des effets.

( Recensement des détections.

( PHASE 2 :	Evaluation de la criticité.

( Evaluation des critères de cotation.

( Evaluation de la criticité.

( Classification des défaillances.

( PHASE 2 :	 Proposition d’actions correctives.

( Recherche des actions correctives.

( Evaluation de la nouvelle criticité.

( SYNTHESES.

IV-4-1) 	PHASE 1 :	Analyse des mécanismes de défaillance.

| ENSAM-OCP | AMDEC |
| --- | --- |
|  | Machine : système de rotation de la virole. Sous-ensemble : Alimentation en énergie électrique | Phase de fonctionnement : marche normale |
| ELEMENT | FONCTION | MODE DE DEFAILLANCE | CAUSE | EFFET | DETECTION |
| Alimentation | Fournir l’énergie électrique | coupure | Problème du réseau ONE | Arrêt usine | Visuel (voltmètre) |
| Sectionneur | Couper l’alimentation et protéger le moteur | Fusible grillé | -Court-circuit -Sur intensité | Arrêt moteur | Visuel (voltmètre) |
| contacteur | Commander l’ouverture et la fermeture | Défaut de fermeture | Mauvaise utilisation | Pas de rotation du moteur | visuel |

| ENSAM-OCP | AMDEC |
| --- | --- |
|  | Machine : système de rotation de la virole. Sous-ensemble : Alimentation en énergie mécanique | Phase de fonctionnement : marche normale |
| ELEMENT | FONCTION | MODE DE DEFAILLANCE | CAUSE | EFFET | DETECTION |
| Couronne | Transmettre le mouvement de rotation à la virole | Grippage | Manque de lubrifiant | Usure | visuel |
|  |  |  | Lubrification inadaptée | Usure | visuel |
|  |  | Rupture | Surcharge | Vibration excessive | Visuel (voltmètre) |
| Moteur | Entraîner la charge | Pas de rotation | Pas d’alimentation | Arrêt virole | visuel |
|  |  |  | Absence de commande | Arrêt virole | Visuel |
|  |  |  | Moteur HS | Arrêt virole | … |
|  |  | Rotation inversée | Erreur de câblage | Pas de production | visuel |
| Coupleur M-R | Coupler l’arbre moteur et l’arbre réducteur | L’arbre de sortie n’atteint pas la vitesse maximale | Quantité d’huile insuffisante | Diminution de la production | Sale de contrôle |
|  |  |  | Le coupleur n’est pas étanche | Fuite d’huile | visuel |
|  |  |  | Le moteur est défectueux ou mal raccordé | vibration | Vibromètre |
|  |  | Les bouchons fusibles fondent | Quantité d’huile insuffisante | Surchauffe d’huile | Bouchons fusible |
|  |  |  | Le coupleur n’est pas étanche | Fuite | visuel |
|  |  |  | Le récepteur est bloqué | Surchauffe d’huile | Bouchons fusible |
|  |  |  | La puissance absorbée par le récepteur est trop importante | Surchauffe d’huile | Bouchons fusible |

|  |  | Vibrations, bruits anormaux | Alignement incorrect | Désaxage | Visuel (mesure) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Roulements endommagés | Bruit excessif | Ouïe ou vibromètre |
| 2 paliers à roulements | Guidage en rotation du pignon d’attaque | Mouvais guidage | Roulements endommagés | vibration | Vibromètre |
|  |  |  | Lubrification incorrecte | Usure | Contrôle de lubrifiant |
| Réducteur | Réduction de la vitesse de rotation du moteur | Grippage | Manque de lubrifiant | Usure | vibromètre |
|  |  |  | Lubrifiant inadapté | Usure | vibromètre |
|  |  | Fuite d’huile | Arrêt d’huile défectueux | Chut de niveau d’huile | voyant |
|  |  | Roulements endommagés | Désalignement | Vibration | vibromètre |
| Accouplement | Coupler l’arbre de sortie du réducteur avec le pignon d’attaque | Désalignement | Mouvais montage | vibration | vibromètre |
| Pignon d’attaque | Entraîner la couronne en rotation | Grippage | Manque de lubrifiant | Usure | visuel |
|  |  |  | Lubrification inadaptée | Usure | visuel |
|  |  | Rupture | Surcharge | Vibration excessive | vibromètre |

| ENSAM-OCP | AMDEC |
| --- | --- |
|  | Machine : système de rotation de la vérole. Sous-ensemble : Compensation des déplacements | Phase de fonctionnement : marche normale |
| ELEMENT | FONCTION | MODE DE DEFAILLANCE | CAUSE | EFFET | DETECTION |
| Ressort | Compensation des déplacements verticaux et amortissement des vibrations | Ressort endommagé | Mouvais choix | Male fonctionnement | … |
|  |  |  | Fatigue | Rupture | Visuel |

| ENSAM-OCP | AMDEC |
| --- | --- |
|  | Machine : système de rotation de la virole. Sous-ensemble : bâti | Phase de fonctionnement : marche normale |
| ELEMENT | FONCTION | MODE DE DEFAILLANCE | CAUSE | EFFET | DETECTION |
| Châssis de commande (table) | Suspension de la tête motrice | vibration | Fortes charges | Grand déplacement de la table | Visuel |
|  |  |  | Ressort mal dimensionné | Mal fonctionnement | … |
|  |  |  | Coincement de l’axe de pivotement | Bruit | Ouïe |
| Carter de la couronne | Protection de la couronne | Vibration excessive | Fixer à la table mobile | Grand déplacement | visuel |
|  |  |  | Boulons desserrer | Séparation des parties du carter | visuel |

| ENSAM-OCP | AMDEC |
| --- | --- |
|  | Machine : système de rotation de la virole. Sous-ensemble : Etrier | Phase de fonctionnement : marche normale |
| ELEMENT | FONCTION | MODE DE DEFAILLANCE | CAUSE | EFFET | DETECTION |
| Corps | Supporter le châssis de commande (table) | Vibration | Mauvaise fixation | Desserrage des boulons | Visuel (contrôle) |
|  |  |  | Fondation inadaptée | Déplacement de l’ensemble | … |
| Axe de pivotement | Articulation de la table | Usure excessive | Mouvais choix de matériaux | Jeux | … |
|  |  |  | Pas de lubrification | jeux | … |

IV-4-2)	 PHASE 2 :  Evaluation de la criticité :

a) BUT :

Affecter un niveau de criticité C à chaque défaillance évaluée à

partir de 3 critères de cotation indépendants :

● F : fréquence d’apparition de la défaillance.

● G : gravité des effets de la défaillance.

● N : probabilité de non-détection de la défaillance.

b) LEGENDE :

D : divers.

MPH : maintenance préventive hebdomadaire.

MPT : maintenance   préventive trimestrielle.

MPS : maintenance   préventive semestrielle.

MR :   modification à réaliser.

PR :  pièce de rechange.

| ENSAM-OCP | AMDEC | Page 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Système : Système de rotation de la virole. Sous-système : Alimentation en énergie électrique | Phase de fonctionnement : Marche normale | Date de l’analyse : |  |
| Elément | Fonction | Mode de la défaillance | Cause de la défaillance | Effet de la défaillance | Détection | Criticité | Action corrective. |
|  |  |  |  |  |  | F | G | N | C |  |
| alimentation | Fournir l’énergie électrique | coupure | Problème du réseau ONE | Arrêt usine | Visuel(voltmètre) | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Sectionneur | Couper l’alimentation et protéger le moteur | Fusible grillé | Court-circuit | Arrêt moteur | Visuel(voltmètre) | 1 | 2 | 2 | 4 | PR :fusible |
|  |  |  | Sur intensité | Arrêt moteur | Visuel(voltmètre) | 2 | 2 | 2 | 8 | PR :fusible |
| contacteur | Commander l’ouverture et la fermeture | Défaut de fermeture | Mauvaise utilisation | Pas de rotation | Visuel | 1 | 3 | 1 | 3 | MPS :contrôler l’état de contacteur |

| ENSAM-OCP | AMDEC | Page 1/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Système : système de rotation de la virole. Sous-système: Alimentation en Energie mécanique | Phase de fonctionnement : Marche normale | Date de l’analyse : |  |
| Elément | Fonction | Mode de la défaillance | Cause de la défaillance | Effet de la défaillance | Détection | Criticité | Action corrective. |
|  |  |  |  |  |  | F | G | N | C |  |
| Couronne | Transmettre le mouvement de rotation à la virole | Grippage | Manque de lubrifiant | Usure | visuel | 1 | 5 | 3 | 15 |  |
|  |  |  | Lubrifiant inadapté | Usure | visuel | 1 | 5 | 3 | 15 | MPH : contrôle de lubrifiant de la couronne( graisse) |
|  |  | Rupture | Surcharge | Vibration excessive | Visuel(voltmètre) | 1 | 5 | 3 | 15 | PR : couronne. |
| Moteur | Entraîner la charge | Pas de rotation | Pas d’alimentation | Arrêt virole | Visuel | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Absence de commande | Arrêt virole | Visuel | 1 | 3 | 1 | 3 | MPS : contrôle du contacteur. |
|  |  |  | Moteur H.S | Arrêt virole | visuel | 1 | 4 | 2 | 8 | PR : moteur |
|  |  | Rotation inversée | Erreur de câblage | Pas de production | visuel | 1 | 2 | 1 | 2 | D : repérage des phases |
| Coupleur | Coupler l’arbre moteur et l’arbre réducteur | L’arbre de sortie n’atteint pas la vitesse maximale | Quantité d’huile insuffisante | Diminution de la production | Sale de contrôle | 1 | 5 | 3 | 15 | MPT : contrôler le Remplissage d’huile. |
|  |  |  | Le coupleur n’est pas étanche | Fuite d’huile | Visuel | 1 | 4 | 2 | 8 | D :rechercher la fuite et y remédier. PR : joints. |
|  |  |  | Le moteur est défectueux ou mal raccordé | Vibration | - vibromètre. - Ampèremètre | 1 | 4 | 3 | 12 | MPS :contrôler le moteur (toute les 5000 heurs de marche). |

| ENSAM-OCP | AMDEC | Page 2/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Système : système de rotation de la virole. Sous-système : Alimentation en énergie mécanique | Phase de fonctionnement : Marche normale | Date de l’analyse : |  |
| Elément | Fonction | Mode de la défaillance | Cause de la défaillance | Effet de la défaillance | Détection | Criticité | Action corrective. |
|  |  |  |  |  |  | F | G | N | C |  |
| coupleur |  | Les bouchons fusibles fondent | Quantité d’huile insuffisante | Surchauffe d’huile | Bouchons fusible | 1 | 3 | 2 | 6 | PR : bouchons fusibles |
|  |  |  | Le coupleur n’est pas étanche | Fuite | Visuel | 1 | 3 | 2 | 6 | PR : joints. D :rechercher la cause et y remédier |
|  |  |  | Le récepteur est bloqué. | Surchauffe d’huile | Bouchons fusible | 1 | 4 | 2 | 8 | D :contrôler le récepteur et le débloquer. |
|  |  |  | La puissance absorbée par le récepteur est trop importante | Surchauffe d’huile | Bouchons fusible | 1 | 3 | 2 | 6 | D :mesurer la puissance absorbée par le récepteur. |
|  |  | Vibration, bruits anormaux | Alignement incorrect | Désaxage | Visuel (mesure). | 1 | 3 | 3 | 9 | D : contrôler l’alignement et le corriger si nécessaire. |
|  |  |  | Roulements endommagés. | Bruit excessif | Ouïe ou vibromètre | 1 | 3 | 3 | 9 | PR : roulements. MPS :mesure des vibrations. |
| 2 paliers à roulements | Guidage en rotation du pignon d’attaque | Mauvais guidage | Roulements endommagés | vibration | Vibromètre | 1 | 4 | 3 | 12 | PR : roulements. MPS :mesure des vibrations |
|  |  |  | Lubrification inadaptée | Usure | Contrôle de lubrifiant | 1 | 2 | 3 | 6 | MPH :lubrification par la graisse. |

| Réducteur | Réduction de la vitesse de rotation du moteur | grippage | Manque de lubrifiant | usure | Vibromètre | 1 | 5 | 3 | 15 | MPT : contrôle niveau d’huile. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lubrifiant inadapté | Usure | Vibromètre | 1 | 5 | 3 | 15 | MPS : Vidange et Emplacement d’huile toutes les 5000 heurs de marche |
|  |  | Fuite d’huile | Arrêt d’huile défectueux | Chute de niveaux d’huile | Voyant | 1 | 5 | 2 | 10 | PR : Arrêts d’huile |
|  |  | Roulements endommagés | Désalignement | Vibration | Vibromètre | 1 | 5 | 3 | 15 | PR : roulement, réducteur MPT: mesure des vibrations. |
| Accouplement | Coupler l’arbre de sortie de réducteur avec le pignon d’attaque | Désalignement | Mauvais montage | Vibration | vibromètre | 1 | 4 | 3 | 12 | MPT : mesure des vibrations. |
| Pignon d’attaque | Entraîner la couronne en rotation | Grippage | Manque de lubrifiant | Usure | Visuel | 1 | 5 | 2 | 10 |  |
|  |  |  | Lubrifiant inadapté | Usure | Visuel | 1 | 5 | 2 | 10 | MPH : contrôle de lubrifiant ( graisse) |
|  |  | Rupture | Surcharge | Vibration excessive | Vibromètre | 1 | 5 | 2 | 10 | PR : pignon d’attaque. |

| ENSAM-OCP | AMDEC | Page 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Système : Système de rotation de la virole. Sous-système : Compensation des déplacements | Phase de fonctionnement : Marche normale | Date de l’analyse : |  |
| Elément | Fonction | Mode de la défaillance | Cause de la défaillance | Effet de la défaillance | Détection | Criticité | Action corrective. |
|  |  |  |  |  |  | F | G | N | C |  |
| Ressort | Compensation des déplacements verticaux et amortissement des vibrations | Ressort endommagé | Mauvais choix | Mal fonctionnement | … | 2 | 5 | 4 | 40 | MR : Redimensionner le ressort |
|  |  |  | Fatigue | Rupture | Visuel | 1 | 5 | 4 | 20 | PR : Ressort |

| ENSAM-OCP | AMDEC | Page 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Système : Système de rotation de la virole. Sous-système : bâti | Phase de fonctionnement : Marche normale | Date de l’analyse : |  |
| Elément | Fonction | Mode de la défaillance | Cause de la défaillance | Effet de la défaillance | Détection | Criticité | Action corrective. |
|  |  |  |  |  |  | F | G | N | C |  |
| Châssis de commande (table) | Suspension de la tête motrice | Vibration | Forte charge | Grand déplacement de la table | Visuel | 3 | 2 | 2 | 12 |  |
|  |  |  | Ressort mal dimensionné | Mal fonctionnement | … | 3 | 3 | 3 | 27 | MR :redimensionner le Ressort |
|  |  |  | Coincement de l’axe de pivotement | Bruit | L’ouïe | 1 | 3 | 2 | 6 | PR : axe de pivotement table |
| Carter de la couronne | Protection de couronne | Vibration excessive | Fixer à la table mobile | Grand déplacement | Visuel | 3 | 4 | 2 | 24 | MR :le carter doit être fixé au sol. |
|  |  |  | Boulons desserrés | Séparation des parties du carter | Visuel | 2 | 4 | 2 | 16 | MPT :contrôler le serrage des boulons du carter |

| ENSAM-OCP | AMDEC | Page 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Système : Système de rotation de la virole. Sous-système : Etrier | Phase de fonctionnement : Marche normale | Date de l’analyse : |  |
| Elément | Fonction | Mode de la défaillance | Cause de la défaillance | Effet de la défaillance | Détection | Criticité | Action corrective. |
|  |  |  |  |  |  | F | G | N | C |  |
| Corps | Supporter le châssis de commande (table) | Vibration | Mauvaise fixation | Desserrage des boulons | Visuel (contrôle) | 1 | 1 | 2 | 2 | MPS :Contrôler le serrage des boulons du corps |
|  |  |  | Fondation inadaptée | Déplacement de l’ensemble | … | 4 | 4 | 2 | 32 | MR : penser à la modification de la fondation |
| Axe de pivotement | Articulation de la table | Usure excessive | Mauvais choix de matériaux | Jeux | … | 2 | 3 | 3 | 18 | MR : Etude de choix de matériaux. |
|  |  |  | Pas de lubrification | Jeux | … | 4 | 3 | 2 | 24 | MPT :lubrification de l’axe par la graisse. |

c) Détermination des défaillances critiques :

Par comparaison au seuil de criticité acceptable prédéfinie à savoir :

( Valeur de criticité limite : Clim=20.

( Valeur de critère limite (souvent Glim=5).

On a trouvé les défaillances critiques suivantes :

| Sous-système | Mode de défaillance | Gravité G | Criticité C |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation en énergie mécanique | Grippage de la couronne | 5 | 15 |
|  | Rupture de la couronne | 5 | 15 |
|  | L’arbre de sortie du coupleur M-R n’atteint pas la vitesse maximale | 5 | 15 |
|  | Grippage du réducteur | 5 | 15 |
|  | Les roulements du réducteur sont endommagés | 5 | 15 |
|  | Fuite d ‘huile dans le réducteur | 5 | 10 |
|  | Grippage du pignon d ‘attaque | 5 | 10 |
|  | Rupture pignon d’attaque | 5 | 10 |
| Compensation des déplacements | Ressorts endommagés | 5 | 40 |
| Bâti | Vibration du châssis de commande (table) | 3 | 27 |
|  | Vibration excessive du carter de la couronne | 4 | 24 |
| Etrier | Vibration du corps | 4 | 32 |
|  | Usure excessive de l’axe de pivotement | 3 | 24 |

IV-4-3)	 PHASE 3 :    Proposition d’actions correctives :

a) But :

Diminuer le niveau de criticité des défaillances en agissant sur un ou plusieurs des critères F,G,N.

b)  Proposition des actions à engager :

Voir tableaux AMDEC si avant.

c)  Remarque :

Pour la recherche des actions correctives deux alternatives sont possibles :

- Recherche des actions correctives pour toutes les défaillances.

- Recherches des actions correctives pour les seules défaillances critiques.

Dans notre cas, on a opté pour la 1ére  alternative.

IV-4-4) 	SYNTHESE :

- But :

Effectuer un bilan et fournir les éléments permettant de lancer les actions à effectuer.

- Liste des points critiques :

| Mode de défaillance | Cause de la défaillance | Gravité G | Criticité C |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressort endommagé | Mauvais choix du ressort / ou fatigue. | 5 | 40 |
| Vibration du corps | Fondation inadaptée. | 4 | 32 |
| Vibration du châssis de commande | Ressort mal dimensionné. | 3 | 27 |
| Vibration excessive du carter de la couronne | Le carter de la couronne est fixé à la table mobile. | 4 | 24 |
| Usure excessive de l’axe de pivotement | Pas de lubrification. | 3 | 24 |
| Grippage de la couronne | Manque de lubrifiant / ou lubrifiant inadapté. | 5 | 15 |
| Rupture de la couronne | Surcharge | 5 | 15 |
| L’arbre de sortie du coupleur n’atteint pas la vitesse maximale | Quantité d’huile dans le coupleur insuffisante. | 5 | 15 |
| Grippage du réducteur | Manque de lubrifiant / ou lubrifiant inadapté. | 5 | 15 |
| Les roulements du réducteur sont endommagés | Désalignement. | 5 | 15 |
| Fuite d’huile dans le réducteur | Arrêts d’huile défectueux. | 5 | 10 |
| Grippage du pignon d’attaque | Manque du lubrifiant / ou lubrifiant inadapté. | 5 | 10 |
| Rupture pignon d’attaque | surcharge | 5 | 10 |

- Proposition d’un plan d’action possible :

| Type d’action | Action corrective |
| --- | --- |
| Maintenance préventive hebdomadaire (MPH) | Lubrification des deux paliers à roulements par la graisse. Contrôle du lubrification du pignon d’attaque. |
| Maintenance préventive trimestrielle (MPT) | Contrôler le remplissage d’huile du coupleur. Contrôler le niveau d’huile de réducteur. Mesurer les vibrations dues à l’accouplement. Contrôler le serrage des boulons du carter de la couronne. Lubrification de l’axe de pivotement par la graisse. |
| Maintenance préventive semestrielle (MPS) | Contrôler l’état du contacteur. Contrôler le moteur. Mesurer les vibrations dues au coupleur. Mesurer les vibrations au niveau des 2 paliers à roulements. Vidange et remplissage d’huile du réducteur. Contrôler le serrage des boulons du corps. |
| Modifications à réaliser | Penser à la modification de la fondation. Faire une étude de choix du matériau de l’axe de pivotement. Redimensionner les ressorts. Le carter doit être fixé au sol. |

| Type d’action | Action corrective |
| --- | --- |
| Pièces de rechange (PR) | 3 fusibles du sectionneur. Couronne : Z=150 ;m=20,fonte F2,dentures droites. Moteur : 3( ; P=90kw ;N=1480tr/min ; IP=54 Pignon d’attaque :Z=23; m=20 ; Acier coulé. Bouchons fusible pour le coupleur. Joints pour le coupleur. Roulements du coupleur. Roulements des deux paliers. Arrêts d’huile du réducteur. Roulements du réducteur. Réducteur :P=90kw ;N=72.4 tr/min ;V=85l. 3 ressorts. 2 axes du pivotement de la table. |
| Divers ( D ) | Repérage des trois phases du moteur. Rechercher la fuite d’huile dans le réducteur et y remédier. Contrôler le récepteur du coupleur et le débloquer si nécessaire. Mesurer la puissance absorbée par le récepteur. Contrôler l’alignement du coupleur M-R et le corriger si nécessaire. |

chapitre V

Calcul  et  dimensionnement

V-1)  Calcul du poids de la virole:

| Elément | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Couronne | Poids total : 3390 kg Nombre de dents :Z=148 Module :m=25 Angle de pression :(=20° Diamètre primitif : da=3700 Matière : A50 moulé |
| Pignon | Poids total :200kg Nombre de dents :Z=20 Module :m=25 Angle de pression :(=20° Diamètre primitif : da=500 Matière : A70 moulé |
| Cylindre | Poids total :35596 kg Matière : E24-1 |
| Arbre du pignon | Poids : 158 kg Matière : Acier XC 42 |
| Ensemble augets +palettes | Poids total : 20790 kg |
| Carter de la couronne | Poids : 496kg |
| Châssis de commande (table) | Poids : 1414 kg |

| Elément | caractéristique |
| --- | --- |
| Moteur | Poids : 660 kg |
| Réducteur | Poids sans huile : 76.5kg Poids huile : 76.5 kg |
| Coupleur | Poids : 142 kg |
| Accouplement | Poids : 120 kg |
| Bandage | Poids : 2.5 t Diamètres : dint=2770 ; dext=3050 ; e= 250 Matière AF 70 |
| Galet | Diamètre : 800 Matière : AF70 |
| Attache couronne | Poids : 765 kg |

V-2)  CALCUL DU FLECHISSEMENT DE LA VIROLE :

Pour calculer le fléchissement on doit calculer tout d’abord les valeurs des réactions d’appuis.

On a d’après le principe fondamental de la statique :

RA + RB + F – P = 0

D’autre part on à :

3F-7.49P+15RB=0  donc  on trouve :

et on aura donc :

● Calcul de P :

On sait que le temps de séjour ( dans la virole ) est 20 min et la production

horaire Rp=350 t/h.

Alors la masse existante dans la vérole à tout instant est :

m=350*1/3    (

Ainsi le poids total se calcul donc :

A.N :

● Calcul de F :

On a  au niveau de l’engrainement

F = Fr = Ft*tg(α)

Et on sait que la puissance de réducteur  est :

Pr=Cr*ωr=(F*Dp*2*π*N) / 60

On trouve donc :

AN :

D’ou les valeurs des réactions d’appuis :

et

Après tout calcul fait on trouve la flèche totale au niveau de la couronne :

Avec :  E = 210 GPA.

I= π (dext4-dint4)/64 = 1.2 E11 mm4.

A.N :

V-3)  Etude des contacts bandage galets :

soit : S1 la surface latérale du bandage.

S2 la surface latérale du galet.

P1 : Plan de courbure maximale  pour S1.

P2 : Plan de courbure maximale  pour S2.

θ : l’angle formé entre les plans P1 et P2

Ki = (1-νi2) / (π*Ei).

Avec νi   et  Ei   sont respectivement le coefficient de poisson et le module de Young longitudinal

Or les matériaux sont des aciers alors :    νi = 0.33.

Ei = 210.E3 MPA.

Donc : K1=K2=1.35 E-6mm2/N.

● Courbure maximale :

On définie la courbure maximale comme suit

C1=1/R1 avec R1 c’est le rayon au  périmètre maximal.

On a donc :

De la même façon on trouve :

● Courbure minimale :

On définie la courbure minimale comme suit

C’1=1/R1 avec R1 c’est le rayon au  périmètre minimal.

Idem :     C’2=1/R2

On trouve donc :

● Calcul des dimensions de la surface de contact :

a=        3* π(K1+K2)N         *m

2*(C1+C2+C’1+C’2)

Or l’angle formé entre les plans P1 et P2 est  :  θ=0°.

Donc :

Cosφ = √(C1-C’1)2+(C2-C’2)2+(C1-C’1)(C2-C’2)cos 2θ

A.N :   φ=28.36

Et d’après  les abaques donnant m en fonction de φ on trouve  m =2.8932.

( m : c’est un coefficient donné par des abaques)

● Calcul de l’effort normal :

tg(α) = 1925/(2*1667)  =  0.5774   (   α = 30°.

F1 = F2 = F*cos(α)

- Au point A :

N = RA*cos(α)          donc :

Donc les dimensions de la surface de contact sont :

l=2*a= 100.48 mm.

L=250mm.

D’ou le rapprochement entre les deux solides au niveau du point A est le suivant :

A.N :

- Au point B :

De la même façon on  calcul le rapprochement au point B on  trouve :

D’ou la valeur de la déformation verticale aux appuis est :

δf  = δ*cos(α)    (

V-4 Dimensionnement des ressorts :

On choisie comme matériau pour ressort un acier XC 70 K trompé car

on dispose d’une application dynamique.

D’ou :

Rpg=675 MPa. (résistance pratique au glissement)

G=80000 MPa. ( module de Young transversal)

( données du calcul :

Course = Yt + δf  ( 6 mm.

(alésage =170 mm.

(axe interieur = 100 mm.

● Evaluation du diamètre d’enroulement :

On choisie :    De= diamètre d’enroulement

= 140 mm .  (en tenant compte les conditions d’encombrement)

● Calcul de la charge P sur le ressort :

On a la charge exercée par les éléments  en suspension sur le ressort est :

A.N :      P = 58 KN.

Or on a trois ressorts on aura donc la charge par ressort est :

● Calcul du diamètre du fil d :

On a d’après la condition de contrainte simplifiée :

(max( Rpg      avec  (max  la contrainte maximale de cisaillement

D’ou        (8*P*De)/((*d3) ( Rpg.

Donc :    d (     (8*P*De)/((*Rpg)

D‘ou   d ( 21.94  choisissons donc le diamètre normalisé le plus prés

Soit :   d = 22 mm.

● Vérification de la condition de fabrication

on a :

De/d = 140/22 = 6.36

C’est une valeur comprise entre 4 et 12 donc cette condition est vérifiée.

● Vérification de la condition de contrainte :

(max = (8*P*De)/((*d3)

A.N :       (max = 669.62 MPa.

Donc la condition de contrainte est vérifiée

(max( Rpg =675 MPa.

● Calcul de nombre de spire :

On a :      n = (G.d4.f)/(8.De3.P)

avec :  f = course = 6 mm

P :  l’effort exercé par le ressort ( P= 20 KN ).

## A.N :     n = 0.256   on prend donc  n = 0.5

Et d’après la condition de flexibilité on rectifie la valeur de d :

D’ou   d = 26.005 mm.

On prend                                 d’ou   on recalculant De  on trouve

De = 139.96 mm .     soit donc

● Revérification des conditions de fabrication :

De / d = 140/26 = 5.38.     qui est une valeur comprise entre 4 et 12.

● Revérification de la condition de contrainte :

(max = (8*P*De)/((*d3)

= 405.67 MPa .

donc     :       (max  (  Rpg .

● Calcul du nombre de spires de l’extrémité y :

On a   :    De/d = 140 / 26 = 5.38

Si on prend un ressort à spires rapprochées meulées on a :

y = 2  ainsi    n + y =2.5 = entier +1/2 .

D’ou la vérification de la condition d’utilisation.

● calcul de H0 et P0 :

On a :          H0 = ( n+y).d +4/3.f

D’autre part on a :         P0=(H0-y.d)/n

A.N :

● Vérification de la condition géométrique :

On a tg (()= P0/((.De)

Donc   tg (()= 0.095 < 0.12 ce qui vérifie la condition géométrique.

●  Vérification de la condition du flambement :

On a  d/De = 26 / 140 = 0.1857 > 0.1

et De/ H0 = 140/73 = 1.9178 > 0.2

ce qui vérifie la condition de flambage .

● Vérification des  conditions d’encombrement :

on a     (De = 1/2*      P02+4.De2-d2

## A.N :    (De= 26.968 mm

D’ou   De +d + (De = 192.968 mm

Donc le diamètre d’alésage doit être supérieur à  De +d + (De=193 soit donc :

( cette condition doit être respectée au niveau de

montage )

de même     De – d = 140-26 = 114 mm > ( axe intérieur =100 mm

● Longueur du ressort à spires jointives :

Hb = H0 – 4/3.fmax

A.N :

● Conclusion :  Le ressort choisi a les caractéristiques suivantes :

| TABLEAU DESCRIPTIF I – caractéristiques | Obligatoires | Indicatives | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre du fil d | d=26 mm De = 140 mm H0= 73 mm Hb= 65 mm Rapprochées meulées | n = 0.5 nt = 2.5 P0 = 42 mm |  |
| Diamètre d’enroulement De |  |  |  |
| Spires utiles n |  |  |  |
| Spires totales nt |  |  |  |
| Sens d’enroulement ( rayer 2 mentions inutiles) |  |  |  |
| - longueur libre H0 -longueur à spires jointives Hb |  |  |  |
| Pas P0 Forme d’extrémité |  |  |  |
| II- condition d’emploi | ( alésage= 200 mm ( axe intérieur = 100 mm |
| diamètre d’alésage ( alésage diamètre de l’axe intérieur ( axe intérieur |  |
| III- Matière | IV- Exigences particulières |
| XC 70 K ( trempé ) | Trempé Rpg = 675 MPa G=80000 MPa |

Conclusion

L’analyse des modes de défaillances, de leurs  effets et leurs criticités

est un outil important, car il est utilisé durant toutes les phases de déroulement d’un projet.

En effet, l’AMDEC est utilisée à un niveau grossier durant la phase

de conception, elle est affinée durant la phase de développement et corrigée durant la phase de production et d’exploitation par l’ensemble des résultas, défaillances, contrôle  et utilisée comme outil d’aide à la fiabilité des systèmes.

En conclusion, ce travail présente un grand  intérêt pour nous

puisqu’il s’agit d’un travail purement industriel qui nous a permis d’avoir une vision claire sur l’AMDEC en phase de production et d’exploitation.

BIBLIOGRAPHIE

( (CETIM). AMDEC  moyen de production et maintenance.

( (MILOUD CHOUITI). Gestion de la maintenance industrielle.

((BAA MOUHAMMED). Cours du bureau d’étude ENSAM.

# Text boxes

DEFAILLANCE

DEFAILLANCE DE PROCESSUS

DEFAILLANCE DE L’ELEMENT

DEFAUT QUALITE  DE L’ELEMENT EN FABRICATION

MODE DE DEFAILLANCE DE L’ELEMENT EN EXPLOITATION

Effets de la défaillance

Défaillance

Causes de défaillance

alimentation

Alimentation en énergie électrique

Boucle de puissance

Couronne

moteur

Coupleur M-R

Alimentation en énergie mécanique

2 paliers à roulements

réducteur

Système de rotation de la virole

Accouplement R-P

Pignon d’attaque

3 ressorts

Système de compensation des déplacements

Châssis de commande

Bâti

Carter couronne

2 axes de pivotement table

Etrier(portée)

corps

Boucle de puissance

contacteur

sectionneur

Relais thermique

C = F*G*N

bandage

Couronne

bandage

3000

5000

15000

5020

RA

P

RB

B

A

15m

F

5.02m

7.49m

5m

3m

RB=(7049P-3F)/15

RA=(7.51p-12F)/15

m=116.66 tonnes

Poids total =poids(couronne + virole+2  bandages+attache

couronne+matière+augets et palettes)

### P=1822.01 KN

Fr =  (30*Pr*tg(α))

Π*Dp*N

Fr=8.64 KN

RA=905.3 KN

RB=908.06KN

Yt= (141.74RA+167.3F)/(EI)

Yt=5.15 mm.

C1=6.55 E-4 mm-1

C2=1.25 E-3 mm-1

C’1=C’2=0 mm-1

C1+C’1+C2+C’2

F

α

F2

F1

a=50.24mm

δA=3.78 E-5*N0.9 / l0.8

δA=0.2mm

δB=0.1909 mm

δf=0.18 mm

# P = g*((masses des éléments ) + F

P ( 20KN

3

d =          (8.n.De3.P)/(G.f)

4

De = 140 mm

H0= 73 mm.

P0=42 mm

Hb = 65 mm

Indifférent à  droite /à gauche

d  = 26 mm

Directeur général  DG

Secrétariat du directeur général  SDG

Directeur de développement DD

Directeur financière DF

Directeurs chargés de mission DMA

Directeur des ressources humaines DRH

Directeur des approvisionnement et marche DM

Directeur des industries chimiques DI

Directeur des exploitation minières de

Directeur commercial délégué DC

Direction des exploitations minière de GANTOUR

DEY

Direction des exploitations minière de KHOURIBGA

DEK

Direction de l’industries chimiques de

JORF LASFAR  DIJ

Direction de l’industries chimiques de

SAFI

DIS

Société marocaine de transports régionaux  SOTREG

Société  marocain-e d’étude spéciales et industrielle SMESI

Société de transports et d’affrètements

Réunie

STAR

Centre d’études et de recherche

Du phosphate minéraux

CR

Phosphate  de Boucraa S.A

DB

Société marocaine des fertilisants

FM

Marphoce-an

MO

### Figure - 1 -

(5)

(2)

(1)

Figure – 2-

( alésage = 200 mm