TABLEAU DE KARNAUGH :

1/ Code de Gray : effet miroir !

2/ Remplissage du tableau de Karnaugh :

Le tableau utilise le code de Gray. Dans ce code, il n’y a qu’un bit qui change à la fois, en passant d’une ligne à l’autre.

3/ Passage d’une table à une autre et sorties :

4/ Simplification d’équation avec le tableau de Karnaugh :

- B . /C .D

- B . C . /D

- A . /B . D

- /B . C . D

- /A . /B . /C . /D

Règles de simplification :

Constituer des groupes de « 1 » :

- Ces groupes de taille maximale, doivent contenir un nombre de case égal à un poids binaire (1, 2, 4, 8, 16, …) et doivent respecter les symétries de la table.

- Les bords de la table son adjacents, ce qui permet d’élargir les possibilités de regroupement grâce à des repliements (figure 6).

- Un regroupement constitue un ensemble de min terme (cases) liés par l’opérateur OU. Du fait de la symétrie, des variables se simplifient deux à deux. Un regroupement constitue donc une expression logique simplifiée.

- Pour extraire cette expression, on ne retient que les variables dont l’état logique n’est pas modifié par déplacement de case en case à l’intérieur de regroupement.

Couvrir tous les « 1 » même avec chevauchements :

Une ou plusieurs cases peuvent être communes à plusieurs regroupements. On dit que l’on effectue des chevauchements pour augmenter la taille des groupes. Cependant les inclusions ne sont pas autorisées.

La confection des groupes cesse lorsque tous les 1 appartiennent à au moins l’un d’entre eux. Toutes les expressions trouvées sont sommées (OU logique) pour constituer l’équation de la sortie considérée.

# Text boxes

| A | B |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

| CD AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0000 | 0100 | 1100 | 1000 |
| 01 | 0001 | 0101 | 1101 | 1001 |
| 11 | 0011 | 0111 | 1111 | 1011 |
| 10 | 0010 | 0110 | 1110 | 1010 |

| A | B |  | Ou exclusif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 |
| 0 | 1 |  | 1 |
| 1 | 0 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 0 |

| A | B |  | Ou exclusif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 |
| 0 | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 0 |
| 1 | 0 |  | 1 |

| CD AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | D | S = OU | S = ET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |